TABELA WYDATKU CIECZY DLA ROZTWORU

SALETRZANO-MOCZNIKOWEGO RSM-32

| Kryza mm | Ciśnienie w barach | Natężenie wypływu l / min | Azot oraz RSM-32 w l/ha - przy różnych prędkościach ciągnika w km/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | woda | RSM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |  |
|  | 1 | 0,38 | 0,33 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | kg N |
|  |  |  |  | 101 | 90 | 81 | 73 | 68 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | l RSM |
|  | 2 | 0,54 | 0,48 | 60 | 53 | 49 | 44 | 40 | 38 | 34 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | kg N |
|  |  |  |  | 143 | 127 | 114 | 104 | 95 | 88 | 82 | 77 | 71 | 67 | 63 | 60 | 57 | l RSM |
| 0.8 | 3 | 0,66 | 0,58 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | kg N |
|  |  |  |  | 175 | 156 | 140 | 128 | 117 | 107 | 100 | 93 | 87 | 83 | 77 | 74 | 70 | l RSM |
|  | 4 | 0,77 | 0,68 | 85 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 37 | 34 | kg N |
|  |  |  |  | 202 | 180 | 162 | 147 | 135 | 124 | 115 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 81 | l RSM |
|  | 5 | 0,86 | 0,76 | 96 | 85 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 51 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | kg N |
|  |  |  |  | 206 | 182 | 164 | 150 | 137 | 126 | 118 | 110 | 102 | 97 | 91 | 86 | 82 | l RSM |
|  | 1 | 0,64 | 0,56 | 71 | 64 | 57 | 52 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | kg N |
|  |  |  |  | 169 | 150 | 135 | 122 | 113 | 104 | 97 | 90 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | l RSM |
|  | 2 | 0,90 | 0,79 | 101 | 90 | 80 | 73 | 67 | 63 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 43 | 40 | kg N |
|  |  |  |  | 238 | 212 | 191 | 173 | 159 | 147 | 136 | 128 | 120 | 113 | 106 | 100 | 95 | l RSM |
| 1.0 | 3 | 1,11 | 0,98 | 124 | 110 | 99 | 90 | 83 | 76 | 71 | 66 | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 | kg N |
|  |  |  |  | 292 | 260 | 234 | 212 | 194 | 180 | 167 | 156 | 146 | 137 | 130 | 123 | 117 | l RSM |
|  | 4 | 1,28 | 1,13 | 143 | 127 | 115 | 104 | 96 | 88 | 82 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | kg N |
|  |  |  |  | 337 | 300 | 270 | 246 | 225 | 208 | 193 | 180 | 169 | 158 | 150 | 142 | 135 | l RSM |
|  | 5 | 1,43 | 1,26 | 160 | 142 | 128 | 116 | 106 | 98 | 91 | 85 | 79 | 76 | 71 | 67 | 64 | kg N |
|  |  |  |  | 378 | 335 | 302 | 275 | 252 | 232 | 216 | 202 | 188 | 178 | 167 | 158 | 150 | l RSM |
|  | 1 | 0,78 | 0,69 | 88 | 78 | 70 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | kg N |
|  |  |  |  | 207 | 184 | 165 | 150 | 138 | 126 | 118 | 110 | 104 | 98 | 92 | 87 | 83 | l RSM |
|  | 2 | 1,11 | 0,98 | 124 | 110 | 99 | 90 | 83 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 | kg N |
|  |  |  |  | 293 | 260 | 234 | 213 | 195 | 180 | 167 | 156 | 146 | 138 | 130 | 123 | 117 | l RSM |
| 1.2 | 3 | 1,36 | 1,20 | 153 | 135 | 122 | 110 | 102 | 93 | 86 | 80 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | kg N |
|  |  |  |  | 359 | 319 | 287 | 260 | 239 | 221 | 205 | 191 | 180 | 169 | 159 | 151 | 143 | l RSM |
|  | 4 | 1,57 | 1,38 | 175 | 156 | 140 | 128 | 117 | 108 | 101 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 70 | kg N |
|  |  |  |  | 414 | 368 | 331 | 301 | 276 | 255 | 237 | 221 | 207 | 194 | 184 | 174 | 165 | l RSM |
|  | 5 | 1,75 | 1,54 | 196 | 174 | 157 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | 98 | 92 | 88 | 83 | 78 | kg N |
|  |  |  |  | 463 | 412 | 370 | 337 | 309 | 285 | 265 | 247 | 231 | 218 | 206 | 195 | 185 | l RSM |

- ciśnienie mierzone przy kryzie                        100 litrów RSM-u 32%  zawiera 42,5 Kg N /azotu/

- woda o temp 21( C

- odstęp miedzy rozpylaczami 50 cm wysokość położenia belki 60 cm